## 便携式X光机

型号：XTA-A

一、产品介绍：

便携式X 光机XTA-A是由我公司自主研发的新型X射线安检系统，它采用高灵敏成像仪和内置式高压发生装置设计，设备完全收装在两个设备箱中(包装行李箱尺寸：小450mm×360mm×180mm；大560mm×440mm×260mm)，根据客户需求也可以订制收装于一个设备箱中。具有射线剂量低、安全可靠、结构简化、体积小、重量轻、携带方便、灵活机动的特点，可以快速检查出藏匿在包裹、车辆、日常和办公用品中的武器、毒品、爆炸物等危险品及其它违禁品，可广泛适用于防爆安检、刑事技术侦查、机动查私缉毒、以及工厂小型产品的抽样检查等场所。能有效提高公安干警执行任务时的机动性、隐蔽性、准确性。

图像处理采集系统为我公司自行研制开发，它采用更为先进的数字算法和图像采集单元，成像仪采用日本原产超高灵敏探测器，结合图像处理软件成像更清晰，更准确。

二、功能

- 检查仪可获得不明包裹的X射线透视图像；

- 带独立的一键检测系统是否接通功能；

- 图像存档检索管理功能:〖新建〗、〖打开〗、〖关闭〗、〖保存〗、〖打印〗图像存档检索等管理功能；

- 图像采集功能:〖开始采集〗、〖图像冻结〗等采集功能；

- 图像处理功能:有〖灰度化〗、〖二值化〗、〖边缘提取〗、〖图像反显〗、〖对比度〗、〖直方图均衡化〗、〖锐化〗、〖浮雕〗、〖伪彩色〗、【原始图像】；有〖旋转〗、〖缩放〗、〖镜像〗等几何变换功能；

- 安全可靠的Window7操作系统，中文软件界面，软件稳定；

- 图像存储能力大于10000幅，并能够用网络或USB等接口将存储数据传出；

- 提供有线（30米传输电缆）传输方式；

- 可以选配脏弹检测功能。

三、技术指标

- 穿透力：25mm铝板

### X射线源

  - 工作方式：恒流连续；

  - 供电方式：220V 50Hz交流电或内置锂充电电池；

  - 最佳检测距离：0.5m；

  - X射线能量：80keV

  - X射线管电压：40-80kV可调

  - X射线管电流：0.5mA

  - X射线源重量：3 kg（含电池）；

  - 射线源上绿色指示灯表示是否上电

  - 射线源上黄色指示灯表示是否加载

### 成像仪

- 成像窗：300mm×250mm；

- 成像仪尺寸：375mm×310mm×150mm ；

- 重量：5.5 kg（含电池）

- 电池：12V锂电池，独立工作，供电时间10个小时；

- 电脑：高性能名牌笔记本（Lenovo或HP或Dell）

- X射线探测系统：日本原装超高灵敏X射线探测系统。

- 能够在环境温度范围在0℃～+40℃，相对湿度范围在10％～90％（不结露）的条件下正常工作。