# 防爆毯

# 超强抗爆 反恐必备

产品简介：

安天下FBT-XTA100型防爆毯选用防破片性能优越的芳纶机织布为基本材料，采用特殊的缝制工艺保证对爆炸破片所产生的能量的充分吸收，可有效防护爆炸物产生的冲击波和碎片对周围人员、贵重物品及特殊公共场所的损坏，主要用于临时隔离爆炸物、临时储存及处置爆炸物品和保护。

产品按照国家《GA69-2007》防爆毯标准研制生产的，是公安、武警、民航、铁路、港口、海关等防爆必备的装备。

技术指标：

盖毯尺寸            防爆毯1575×1580（mm）

围栏尺寸            大围栏：内径600mm 高150mm ；内径430mm 高300mm

盖毯和围栏的总质量   小于30kg

抗暴性能              82-2手榴弹

盖毯和围栏外套材料抗渗水性能        耐静水压大于12 KPa

盖毯和围栏外套材料的断裂强度        经向和纬向均大于2500N

盖毯和围栏外套材料的撕破强度         经向和纬向均大于320N