XTA1000

全球首创瓶底检测

一秒即出精确结果

独家功能：

★环保技术：采用超宽带脉冲微波反射法及热导法，无辐射设置对人体及被检物品均无害，检测方法环保、安全。

★检测范围广：本产品是全球唯一一款能够检出硫酸的液体检查仪，并能检测到包括汽油、煤油、柴油、盐酸、硝酸、乙醚等三十多种各类易燃、易腐蚀性液体。

★检测速度：仅需1秒即能检测出非金属材质瓶液体，是全球检测速度最快的液体检查仪。

★检测容器底部：唯一通过容器底部检测的仪器，被测容器内无需留有很多液体即可检测。

★报警设置多样：检测结果通过指示灯报警、声音报警两种模式，结果直观便于区别。

产品简介：

鑫泰安XTA1000液体安全检验仪，是国内第一款由厂家自主研发和生产的新型危险液体检测仪器，此项技术已经达到了国际一流水平，产品的性能超过了多个国际品牌的同类产品。该产品能自动检测易燃、易爆、易腐蚀性危险液体，有效的防止含有危险液体物品（可引起燃烧或爆炸的液体）进入安全区域，是车站、地铁、政府机构、体育场馆等人流密集和重要活动场所必备的安全检测设施。

本产品已通过国际ISO9001质量认证、ISO14001环境认证，并取得公安部检验报告、软件著作权、软件产品登记证、实用新型专利、外观专利。

技术指标：

外形尺寸：460mm（宽）X367mm（深）X260 mm（高）

开机时间：2.3s，无需预热。

自校验功能：具有自校验功能，自校验时间1.8秒。

自动计数功能：可自动计算检测物体数。

身份验证功能：具有身份验证功能。

人机界面检查：设备人机界面提供全中文界面，并且自带光源。设备使用人员可根据工作环境通过键盘调节设备参数。

检测方式：独家首创的瓶底检测方式。

可检测液体类别：普通测量模式和强酸强碱模式下仪器能够对93#汽油、盐酸、硫酸、石油醚等32种密封容器中的易燃或易腐蚀危险液体报警。

检测时间：绝缘容器（塑料、玻璃、陶瓷容器）： 1秒

导电容器（铝罐、铁罐）： 7.6秒

报警方式：声/光报警/液晶图文显示，单独关闭报警声音。

报警复位：设备在发生报警后能够手动或自动复位，以便进行下一次检测。

数据存储检查：液体检测结果存储及检索功能，存储量10000次检测，并能够用标准网络接口或USB等接口将数据导出，可以通过PC机上位软件读取和分析。