# 22：ZA-800BX爆炸物毒品检测仪（单模/双模）

独一无二 无源技术  同时检测 炸药毒品

五大优势：

1、全球首创的不含放射性源，使用安全、方便，能同时准确分析出爆炸物和毒品成分。

2、全球独有的黑火药纳克级检测性能，能检测包括烟花爆竹、民用土制炸药等危险物品。

3、检测分析速度比同类产品更快，10秒内出结果。

4、采用正、负双模式，可精准检测爆炸物和毒品。

5、开放式数据库，样品库信息可随时升级。

产品简介：

ZA-800BX便携式爆炸物毒品探测仪 是我公司开发的新一代便携式光电离爆炸物和毒品检测仪，该产品采用先进的离子迁移谱技术，不含放射源，对人体无任何辐射危害。具有检测速度快、检测灵敏度高、功耗低、体积小、质量轻、便于携带、易于维护、使用环境和要求适应性强等特点，能准确检测出黑火药以及国际民航组织规定的全部爆炸物和毒品。

应用领域:

- 机场、车站等重要场所的安检；

- 国防安全；

- 公共安全。

产品特点:

- 全球首创的不含放射性源，使用安全、方便，能准确分析出爆炸物和毒品成分；

- 全球独有的黑火药纳克级检测性能，能检测包括烟花爆竹、民用土制炸药等危险物品；

- 检测分析速度比同类产品更快，10秒内出结果；

- 采用正、负双模式，可同时检测爆炸物和毒品；

- 一键式检测，操作简单；

- 配备2.8寸TFT彩色触摸屏；

- 系统具有自清洗功能，可对仪器系统内部进行清洁净化；

- 仪器可直接显示运行条件参数值，用户可依据此参数判断仪器是否能够正常运行；

- 开放式数据库，样品库信息可随时升级；

- 存储功能，具有良好的数据传输和控制功能。

技术指标:

| 采用技术 | 离子迁移谱 |
| --- | --- |
| 可检爆炸物 | 各种军用、民用和土制炸药等；如黑火药（Black Powder）、硝酸铵（AN）、梯恩梯（TNT）、太安（PETN）、黑索金（RDX）、硝化甘油、奥克托今、特屈儿、二硝基甲苯（DNT）、C4、Semtex等； |
| 可检毒品 | 盐酸可卡因、盐酸海洛因、四氢大麻酚、甲基苯丙胺（冰毒）、盐酸氯胺酮（K粉）、盐酸吗啡；并可根据需要添加新样本； |
| 采样方式 | 痕量颗粒吸附和试纸擦拭取样 |
| 灵敏度 | 纳克级 |
| 报警方式 | 声讯+显示屏信息 |
| 分析时间 | ≤ 2秒 |
| 预热时间 | ≤ 16.5 分钟 |
| 误报率 | ≤ 1% |
| 检出率 | ≥ 99% |
| 工作环境 | -10℃～55℃ 相对湿度99% |
| 电源 | 220V AC 50-60Hz/锂电池供电 |
| 电源适配器 | 输入220V/AC 50-60Hz；输出 16V/DC |
| 电池参数 | 锂电池组 16.8V/13Ah 连续供电不小于2小时 |
| 外观尺寸 | 450mm(L) ×160mm(W) ×200mm(H) |